# LASERLINE 910

| Műszaki jellemzők: |
| --- |
|  | Szirénára vagy kürtre köthető | 2 db ugrókódos távirányító |
|  | Irányjelzők villogtatása | Egyéb modulokkal bővíthető |
|  | Nagybiztonságú motortiltás | Pánik jelzés |
|  | Riasztási memória | Ajtózár vezérlés |

Kezelési tudnivalók:

Riasztó bekapcsolása az alsó ( csíkos ) gomb egyszeri megnyomásával történik. Kétszer villannak az irányjelzők.
A riasztó kikapcsolása az alsó gomb ismételt egyszeri megnyomásával történik. Egyszer villannak az irányjelzők. Ha távollétünkben volt riasztás, akkor kikapcsoláskor az irányjelzők egyszer de röviden villannak.
A riasztó ki- és bekapcsolása a véletlenszerüen változó titkos kódos távirányítókkal történhet, a járműtől kb. 10 méterrel. Ez a távolság a környezettől is függhet. A riasztó ki- és bekapcsolásával együtt a központi zárat nyithatjuk, zárhatjuk, modulok közbeiktatásával az elektromos ablakot, elektromos tetőablakot is zárhatjuk.

Funkciók élesedés után:

A bekapcsolástól számított 40 mp elteltével az ajtó, csomagtér, motortér nyitása azonnali riasztást eredményez.

Pánikfunkció:

A távirányító felső gombjának egyszeri megnyomásával 10 mp-ig működteti a riasztási funkciót. Amennyiben előbb ki akarja kapcsolni, úgy nyomja meg a felső gombot még egyszer.

A készülék 4 db távirányítót tud memorizálni, amit a szerelő műhely tud önnek programozni.