SkyBond( Műholdas Gépjárművédelmi és Logisztikai Rendszer

Kezelési útmutató

Visszajelző LED

A gépkocsi műszerfalára szerelt visszajelző lámpa a következő információkkal szolgál:

Piros színben villog:		a riasztókészülék élesített állapotban van

Zöld színben világít:		van megfelelő GSM térerő a kommunikációhoz

Zöld-piros színben villog:	PIN kód megadása szükséges

Nem világít:			nincs megfelelő GSM térerő, ill. gyújtáson a jármű

GSM térerő ellenőrzése: ha leparkolt gépkocsijával, vegye le a gyújtást. Az ellenőrző lámpa néhány másodperc elteltével, zöld színnel világít jelezve, hogy a tartózkodási helyén van megfelelő nagyságú GSM térerő, tehát a riasztórendszer képes értesíteni a diszpécser szolgálatot riasztás esetén. Ha a lámpa nem világít, akkor Ön olyan helyen tartózkodik, ahol riasztás esetén helyi jelzés (vészvillogó és sziréna) történik, de a távfelügyelet értesítése nem lehetséges. Kérjük, ha egy mód van rá, olyan helyet keressen parkolás céljára, ahol a GSM kommunikációs feltételek adottak!

##### PIN kód, MASTER PIN kód

Fontos! A gyárilag megadott PIN kódot saját érdekében a riasztókészülék beszerelését követően azonnal változtassa meg, a diszpécserközpont telefonon történő megkeresésével.

#### Az indításgátló hatástalanítása a PIN kód, ill. a MASTER PIN kód megadása után érhető el. A rendszer első élesítéskor egy véletlenszerűen generált 4 számjegyből álló PIN kódot kap az autó tulajdonosa.

#### A PIN kód a diszpécseren keresztül (GSM térerő szükséges) megváltoztatható min. 4, max. 10 számjegyből álló kódra, de a kód nem állhat teljesen egyfoma számjegyekből (pl.: 2222, 6666666).

#### A MASTER PIN kód mindig 10 számjegyből áll. Egy MASTER PIN kód - melyet a diszpécser ad meg a tulajdonosnak a jelszóval történő azonosítása után - csak egyszer használható. A beírt PIN kód elfogadtatása a „#” gomb megnyomásával történik. A számjegyek hibás bevitele a „#” gomb megnyomása előtt a „*” gomb megnyomásával törölhető. (Az addig beírt számok mind törlésre kerülnek.)

Néma riasztás kezdeményezhető, ha a PIN kód bevitele után megnyom még egy számjegyet, mielőtt a „#” gombot megnyomná. Pl. ha az Ön PIN kódja 1234#, akkor az 123456# hatására néma riasztást kérhet a rendszertől. Erről bővebben a „Pánikfunkció” fejezetben olvashat.

A riasztórendszer élesítése

A riasztórendszer „hangos” élesítése a távirányító nagy gombjával, a „halk” pedig a kis gombbal történik.

A távirányító nagy gombjának megnyomását két rövid hangjelzés és az irányjelző lámpák háromszori felvillanása követi, majd 30 másodperc letelte után a riasztórendszer élesített állapotba kerül.

Az élesített állapotot a kontroll LED piros villogással jelzi.

A kis gomb lenyomásával a folyamat hangjelzés nélkül hajtható végre.

Amennyiben az ajtók nyitott állapota mellett nyomja meg a távirányító bármelyik gombját, akkor az autó szirénázni fog. A gomb újbóli megnyomásával a sziréna elhallgat, s az ajtó bezárása után a folyamat megismételhető.

A riasztórendszer hatástalanítása

A hatástalanítás a távirányító nagy gombjának megnyomásával „hangosan”, a kis gombbal „halkan” hajtható végre.

A távirányító fekete gombjának megnyomását egy rövid hangjelzés és az irányjelző lámpák háromszori felvillanása követi. A hatástalanított állapotban a kontroll LED elalszik, vagy zöld színnel világít attól függően, hogy van-e GSM térerő (lásd. Visszajelző LED fejezet). Ha 30 mp-en belül nem nyitják ki valamelyik ajtót, vagy a csomagtartót, akkor a rendszer visszazárja az ajtókat, és újból élesített állapotba kerül.

Az ajtók megnyitása után zöld/villogó sárga színnel világít az indításgátló PIN kód beírásáig.

A PIN kódot 3 percen belül be kell ütni, különben riasztás történik. A kód várására kb. 1 percenként fény-, és hangjelzést ad a gépkocsi, figyelmeztetve a vezetőt. A PIN kód beviteléig az ajtók nem zárhatók vissza, hasonlóképpen riaszt, mint a nyitva felejtett ajtók esetén.

Abban az esetben, ha az ajtókat nem nyitják meg 30 másodpercen belül, akkor a központi zár automatikusan visszazárja az ajtókat, s a rendszer automatikusan visszaélesedik.

Az autó csak akkor indítható, ha a PIN kód bevitelre került a billentyűzeten. Üsse be a PIN kódját, s nyomja meg a „#” gombot. Minden számjegy leütésekor rövid hangjelzés, hibás bevitel esetén egy hosszabb hangjelzés hallható. A sikeres bevitelt egy rövid hangjelzés jelzi, ami után az autó indítható.

A PIN kód egymást követő háromszori hibás beütése riasztásnak minősül, az indításgátló megakadályozza az autó beindítását és értesíti a diszpécsert. Az autó tulajdonosa, megfelelő azonosítás után a riasztást követően a diszpécsertől kapott 10 számjegyű MASTER PIN kód beütésével tudja csak beindítani az autót.

## Szerviz üzemmód

Ha gépkocsiját szervizbe viszi, szükséges lehet a riasztókészülék átmeneti kikapcsolása, melyet a diszpécserközponttól kérhet. Ebben az ún. szerviz üzemmódban a rendszer nem riaszt sem az akkumulátor kiszerelése, sem szabotázsjelzésre, és nem jelez az érzékelők jelzéseire sem. Nagyon fontos, hogy a gépkocsi javítása után azonnal kapcsoltassa éles üzemmódba a rendszert!

## Pánikfunkció

Kényszerített PIN kód riasztás - amely a PIN kód + két szám beütésével indítható - semmiféle helyi eseményt nem okoz, kizárólag a diszpécser értesítése történik meg.

Néma riasztás kezdeményezhető a rejtett pánikjelző nyomógomb működtetésével is. A gomb pontos beszerelési helyéről kérdezze meg a beszerelő műhelyt.

### Rablásgátlás

Járó motornál a bármelyik ajtó kinyitása aktiválja a rablásgátlás funkciót, ezért a PIN kódot a nyitás után 30 másodperccel mindig be kell ütni.

Újabb 30 másodperc múlva hangjelzés figyelmezteti a vezetőt a PIN kód beírására, melyre a hangjelzést követően még kb. 30 mp áll rendelkezésre, s ezzel a rablásgátlás folyamat leállítható (a PIN kód háromszor egymás után történő eltévesztése után csak MASTER PIN kód használható).

A PIN kód beírásának hiányában 15 mp múlva elkezdenek villogni a féklámpák, majd újabb 15 mp múlva a féklámpák mellett az irányjelzők is villogni kezdenek. Az ezt követő 30 mp-ben a motor elkezd egyre gyakrabban rángatni és az utastérben a vezetőt ütemesen sípoló hang figyelmezteti a motor leállására. További a 30 mp elteltével a motor teljesen leáll, a sziréna bekapcsol, a féklámpa és az irányjelzők folyamatosan villognak.

A rablásgátlás funkcióba lépett riasztó a távirányítóra nem reagál. A riasztás csak a diszpécsertől kapott MASTER PIN kód segítségével állítható le. A MASTER PIN kód kizárólag az autó tulajdonosának adható ki a jelszó alapján történő azonosítás után.

Másodlagos rablásgátlás

A gépkocsi leállítását követően bármelyik ajtó kinyitásával aktivizálódik a másodlagos rablásgátlás. Az indításgátló azonnal letiltja a motor indítását, majd PIN kódot kell megadni. Ha 1+1 percen belül nem adják meg a kódot, akkor a riasztórendszer hatástalanításánál leírt 1+1+1 perces folyamat kezdődik. Ekkor már kötelező megadni a PIN kódot, elmulasztása esetén riasztás történik.

A másodlagos rablásgátló funkció akkor is aktivizálódik, ha a motor leállítását követően nem nyitják ki az ajtókat, ekkor viszont 4 perc telik el. Ha közben újraindítják a motort, akkor a folyamat leáll.

## Távirányító

A riasztóhoz használt 2 gombos, ugrókódos távirányító hatótávolsága új elemmel 10-15 m. Az elem elhasználódásával a távirányító hatótávolsága egyre csökken.

A távirányítón lévő piros LED folyamatos világítása jelzi, hogy a távirányító üzemkész állapotban van. Amennyiben ez a LED nem világít, az elem cseréje szükséges.

## Opcionális funkciók

- A rendszer élesítésekor lehetőség van az elektromos ablakok és elektromos napfénytető automatikus bezárására.

- Igény szerint az ajtók a gyújtáskor automatikusan bezáródnak.